РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хасанский муниципальный район Приморский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Краскино,

21.01.2016                                                                                                                          № 13

О внесении изменения в Постановление № 26

от 12 марта 2015 года.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в Постановление № 26 от 12 марта 2015 г. по срокам реализации

программы и утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения, с внесенными  изменениями по срокам реализации  на 2017-2021 годы Краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте

Краскинского городского поселения в сети Интернет.

- Ответственность за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения                                                                 В.Н. Остапченко

Приложение

к постановлению № 13 от «21» января 2016г.

администрации

Краскинского городского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку Инвестиционной программы по реконструкции,

Модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы

Заказчик Инвестиционной программы:  Администрация Краскинского городского поселения, Хасанского района, Приморского края.

Разработчик Инвестиционной программы:   Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» КГУП «Примтеплоэнерго»

- Основание для разработки инвестиционной программы

  - Федеральный Закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

  - Федеральный Закон от 23.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса»

  - Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

  - Схема водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-

2021 гг.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг. (далее-инвестиционная программа):

    - Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021гг.

    - Повышение качества питьевого водоснабжения;

    - Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;

    - Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировки) воды, транспортировки сточных вод, создание резервных энергетических мощностей  и запасов энергетических ресурсов;

    - Снижение негативного воздействия на окружающую среду…;

    - В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг. (таблица 1)

| № п/п | показатели | Ед. измерения | период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2021 г. |
|  |  |  | Начало периода | Конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества питьевого водоснабжения |
| 1.1 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (микробиологические показания) | % | 11,1 | 1,0 |
| 1.2 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (химические показатели) | % | 1,8 | 1,0 |
| 2 Показатели надежности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности | Ед/км | 0,277 | 0,1 |
| 3 Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения |
| 3.1 | Доля потерь воды при ее транспортировке | % | 50,9 | 20 |
| 3.2 | Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды | кВт*ч /м3 | 0 | 0 |
| 3.3 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт*ч /м3 | 2,157 |  |
| 4 Показатели очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля не очищенных сточных вод | % | 100 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 100 | 0 |
| 5 Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения |
| 5.1 | Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения | Ед/км |  |  |
| 6 Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения |
| 6.1 | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч /м3 |  |  |
| 6.2 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод | кВт*ч /м3 | 0,06 |  |

  - В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1 Разработка плана мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту

объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг., состоящего следующих мероприятий:

- разработка и реализация  проекта  капитального ремонта скважин военного городка (ул.

Колхозная, 37);

- Ограждение зоны санитарной охраны скважин военного городка (ул. Колхозная, 37);

- Разработка и реализация проекта капитального ремонта скважины №1 (ул. Калинина,5а) и модернизация оборудования и резервуара чистой воды;

- Ограждение зоны санитарной охраны скважины № 1 (ул. Калинина, 5а);

- Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 4,8 км., с заменой труб на полиэтиленовые;

- Разработка и реализация проекта реконструкции системы водоотведения Краскинского городского поселения с установкой очистных сооружений сточных вод.

2.2.2. Обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования мероприятий.

2.2.4.   Разработка плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

2.2.5.  Реализация  мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленным планом.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

- Требования к инвестиционной программе

  - Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления

правительства Российской Федерации от 29. июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».  Схеме водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы.

Инвестиционная программа должна включить в себя ниже перечисленные разделы:

    - Паспорт инвестиционной программы;

    - Цели и задачи инвестиционной программы;

    - Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Краскинского городского поселения;

    - Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому мероприятию необходимо указать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация;

    - Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно табл. 1.;

    - Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий;

    - Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

    - План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

    - Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей;

    - Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Оценки рисков реализации инвестиционной программы;

    - Иные сведения.

  - К проекту инвестиционной программы должно прилагаться:

    - Пояснительная записка;

    - Техническо-экономическое обоснование;

    - Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

- Срок разработки инвестиционной программы

  - Срок разработки инвестиционной программы – не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по техническому водоснабжению и водоотведению.

- Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

- Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Схемы водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы.

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы. и утвержденного главой администрации Краскинского городского поселения.

  - Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся КГУП «Примтеплоэнерго».

  - Подготовительный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются КГУП «Примтеплоэнерго» в администрацию Краскинского городского поселения, которое проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и согласовывает его.

  - КГУП «Примтеплоэнерго» в течении 3 дней со дня получения согласования от администрации Краскинского городского поселения обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение в Департамент по тарифам Приморского края.

  - Департамент по тарифам Приморского края проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ доступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

  - При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго»  Администрация Краскинского городского поселения вносит предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей за счет средств поступающих КГУП «Примтеплоэнерго» за предоставляемые услуги потребителю как ресурсоснабжающее и обслуживающее предприятие.

  - Направить заявку в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование бюджета Краскинского городского поселения для финансового обеспечения части мероприятий инвестиционной программы, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, недоступных для потребителей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения.

  - КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет доработку проекта инвестиционной программы с учетом дополнительных источников финансирования.

- Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

  - Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

    - Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

    - Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

  - В финансовые потребности рекомендуется включить весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся:

    - Проектно-изыскательские расходы;

    - Приобретение материалов и оборудования;

    - Строительно-монтажные работы;

    - Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

    - Пусконаладочные работы;

    - Проведение регистрации объектов;

    - Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

  - Источником финансирования инвестиционной программы могут быть:

    - Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго», в том числе:

      - Прибыль направляемая на инвестиции;

      - Финансовые средства, полученные КГУП «Примтеплоэнерго» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифам на подключение, (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение,  направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

      - Амортизационные отчисления.

    - Привлеченные средства, в том числе:

      - Заемные средства кредитных организаций.

    - Бюджетные средства:

      - Федеральный бюджет;

      - Бюджет Приморского края;

      - Бюджет Краскинского городского поселения;

    - Средства внебюджетных фондов.

    - Прочие источники финансирования.

  - В инвестиционной программе необходимо провести распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.